TRYB pracy modami cyfrowymi IC-7300

IC- 7300  Algorytm podłączenia kabla USB

IC-7300 ma możliwość pracy w trybie cyfrowym poprzez złącze USB  bez dodatkowego interfesu (przesyłany sygnał  cat  i sygnał m.cz )  za pomocą kabla usb2.0 (kabel USB np. od drukarki).

Przed podłączeniem kabla USB musisz ściągnąć sterowniki z strony www.

http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/    lub https://www.silabs.com/products/development-tools/software/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers

[ wybierz typ system do którego maja być zainstalowane sterowniki ].

Po zainstalowaniu sterowników, wyłącz komputer i zasilanie TRX 0/I [POWER] oraz odłącz zasilanie od  IC-7300 (poprzez wyłączenie zasilacza ). Podłącz kabel sterujący USB do TRX i PC. następnie włącz PC zaczekaj aż wgra się system. Podłącz zasilanie 13,8V do TRX - komputer powinien rozpoznać złącze USB .  Naciśnij prawym przyciskiem myszy" Ten Komputer"  [mój komputer]  wybierz  [Właściwości] →   Menadżer urządzeń   →  Porty  (COM  i LPT)

sprawdź pod jakim numerami portu są zainstalowane sterowniki:

=>Silicon Labs   CP210XUSB to UART  Bridge (  COM… ) ?

=>Sprawdź:   Kontrolery dźwięku, wideo i gier  -

[USB audio CODEC]

==>  Wejścia  I wyjścia audio-

Głośnik  (2-USB Audio CODEC  )

Mikrofon   (2-USB Audio CODEC  )

Jeśli wystąpią problemy z komunikacja PC z TRX zresetuj ustawienia w TRX  [do fabrycznych]  - ponów próbę instalacji  sterowników. Powtórz czynności przy instalacji kabla USB (jak wyżej). Włącz TRX za pomocą przycisku [POWER] .  Ustaw  port  zaawansowany do komunikacji  PC z TRX -em ,  w programie do pracy emisjami cyfrowymi  np. FLdigi +FLrig , WSJT-X                                lub  [ komercyjnym] MixW 3.1 ,  HrD6.1

Aby skorzystać z starszej bezpłatnej  wersji  HRD  [ver.4 lub 5]   wybierz  TRX;  IC-7700 lub   IC-7600           wpisz adres CI-V        dla IC-7300 to 94

Ustaw  parametry do pracy  z  CAT i  DATA                                                                                                                         w  Trybie MENU ustaw:

Menu → [connectors] →→ DATA OFF MOD →USB                                                                                     Szybkość transmisji danych po USB  - ,,Auto’’                                                                                                    Menu → [connectors] →→ DATA  MOD →USB

Ustaw w  Programie  np. Ham Radio Deluxe-  szybkość transmisji danych  np.19200 lub więcej                        -pola CTS, RTS ,DTR  -pozostaw puste ==>uruchom program np .HRD,  jeśli wszystko zostało wykonanie poprawnie będziesz się cieszył z możliwości sterowanie TRX-em z PC [komunikacją PC˂==>TRX].

Zrzut ekranu

Uruchom program        Digital Master 780_00                                                                                                   Wybierz w programie  Output TX - USB Audio CODE a  w PC głośnik  2- USB Audio CODEK                                                Input RX  Mikrofon 2-USB Audio CODEK a  w PC Mikrofon 2-USB Audio CODEK                                Jeśli wszystko zrobiłeś poprawnie na ekranie wodospadu w PC powinny pojawić się szumy.

Zrzut ekranu

Możesz pracować  w  trybie  Mode  " Data "  , "USB-D ", ‘’ LSB-D’’ . Poziom sygnału wejściowego  [Input]  możesz regulować  za pomocą karty dźwiękowej PC  Mikrofon 2-USB Audio CODEK lub TRX  ACC/USB  AF Output Level ‘’ [60%].  Poziom sygnału wyjściowego [Output] w trybie  DATA  za  pomocą w TRX- " USB MOD LevelI "[ 75%]  .Po ustawianiu złącza dla trybu DATA OFF MOD  i wybraniu  USB nie działa wejście  mikrofonowe, po zakończonej pacy DATA przywróć ustawienie  fabryczne  [ MIC,ACC]

W  PC  najedz na ikonę głośnika i kliknij  prawym przyciskiem myszy.   Ustaw poziom sygnału na wyjściu PC.  Poziom   kontroluj za pomocą   ” Meter ALC” który nie powinien przekraczać  2-5S [ przy modulacji sygnałem" macro" chwilowo do 6S + ] .                                                                                                        Wyłączaj  w  kolejności  TRX-0/1,  Zasilacz POWER ,  PC-komputer osobisty.                                                     Ważne!

Przed pobraniem oprogramowania należy zapoznać się z rozdziałem "TRYB  USTAWIEŃ"

Poradnika Operatora

UWAGA!.

Pobieranie  i  instalowanie  oprogramowania  zostanie uznany za TWOJĄ zgodę na używanie programu . Za treść powyższej porady nie odpowiadam, robisz to na własną odpowiedzialność .

Zgłoś swoje uwagi  , dopiszemy je,  może będzie z tego poradnik

To  jest  wersja  robocza